## Slide 1
Python程序设计（项目实战） · 8周·32课时
W04 · 第7次课
向量化：让计算快100倍
工单 P2.2
NumPy故障特征提取系统
本节（上）：基础实现 · 概念打底 + D/C层保底
从振动序列提取30维特征供诊断模型用。骨架先行：特征字典+5个示例已给，补齐其余25个。
重庆两江智造集团 · 双创中心302实训室 · V1重制版（easyslides规范）

## Slide 2
课程定位
Python程序设计（项目实战） · V1 · W04-07
02 / 25
COURSE MAP
这门课站在哪：定位与出路
四年后你手里的证书与岗位，都从这门课出发
课程性质
自包含工程应用课：C语言底子直接上工业项目（P1-P7任务链）
面向岗位
数据工程师 / 数据分析 / AI应用 / 采集技术员
对接证书
Python开发 · 数据应用与服务（1+X）· AI应用实践
课程衔接
前置仅需C语言 → 本课8周 → 后：毕业设计/平台实习
本课程路线图（当前周高亮）
W1 C→Py
W2 工程规范
W3 Pand
W4 NumP
W5 交互式仪
W6 多线程采
W7 数据库设
W8 Scik

## Slide 3
剧情情境
Python程序设计（项目实战） · V1 · W04-07
03 / 25
SCENARIO · 两江智造
车间今天发生了什么
连续剧情 · 你（小郑）的第7次出场
从振动序列提取30维特征供诊断模型用。骨架先行：特征字典+5个示例已给，补齐其余25个。
本课工单
P2.2 · NumPy故障特征提取系统
交付要点
跑通示例特征(mean/std/max/ptp/rms)
交付要点
补时域5个(var/crest/峭度/裕度)
出场人物
方总监
吴工
小郑

## Slide 4
学习目标
Python程序设计（项目实战） · V1 · W04-07
04 / 25
GOALS & FLOW
这节课结束时，你能做到
目标可测量：及格线/优秀线写在工单上
知识目标
掌握NumPy数组操作与向量化计算；理解广播机制；掌握时域/频域/统计三类特征的原理与物理含义。
检验：口头复述+快答2题
能力目标
能够完成30维故障特征提取（计算正确、向量化实现）；处理1000样本<100ms；代码PEP 8≥75%；输出特征矩阵与箱线图。
检验：工单运行通过+截图
素质目标
体会“性能工程”价值（向量化100倍提速），培养用数学工具刻画工业问题的抽象能力。
检验：同桌互查代码规范
课堂节奏（80分钟）
1.跑通示例特征(me…
2.补时域5个(var…
3.spectrum(…
节奏纪律：讲10分钟必须动手一次；实操环节教师只答疑不代写——卡住先查《报错翻译对照表》，再举手。

## Slide 5
01
知识精讲 · 讲透每个概念
本章聚焦：NumPy特征工程——重点： · 向量化计算与广播机制；FFT频域分… · 难点：
01
ndarray同构数组
('ndarray同构数组：全元素同一类型、内存连续整块——比Py…
02
向量化
('向量化=把Python层循环下沉到C层整块执行：a*2是一个C…
03
广播
("广播=小形状自动'拉伸'适配大形状：列向量(3,1)+行向量(…
04
rfft频域
("rfft把时域信号变频域：真实信号只需正频率半谱——横轴从'第…
本章产出：四要素详解页×4 · 图解页×3 · 可跟打代码页×2 · 工单与分层工单各1份
Python程序设计（项目实战） · V1 · W04-07

## Slide 6
知识精讲 · 四要素
Python程序设计（项目实战） · V1 · W04-07
06 / 25
KNOWLEDGE B01
B01 ndarray同构数组
定义 → 场景 → 实例 → 误区：一次讲透
定义
ndarray=同规格集装箱阵列：同类型/shape量形状/dtype标材质
原理：ndarray同构数组：全元素同一类型、内存连续整块——比Python列表（每元素一个对象指针）省内存且缓存友好，这是快的物质基础
使用场景
向量化计算的地基——30维特征的容器
怎么判断：数值矩阵运算（万点振动信号）一律ndarray；混合类型表格才是pandas的地盘
应用实例
X = np.array([[78.5, 4.2, …], …]); X.shape
逐行看：a=np.array([1.0,2.0,3.0]) dtype float64整块内存；a.dtype 看类型；a.nbytes 看实占字节——list要一个对象头一个指针，数组只存裸数
扩展与误区
误区：往ndarray塞混合类型——异构先用Pandas再取.values
进阶：dtype选择：float32减半内存（精度够用时）；np.memmap超大数据映射磁盘按需读

## Slide 7
知识精讲 · 图解
Python程序设计（项目实战） · V1 · W04-07
07 / 25
VISUAL · B01
ndarray同构数组：一张图看懂
图优先：先看图再回头读代码
四个观察点
1
四个名字四个值：换值即换型（动态类型）
2
贴标签顺序任意，但先用必先贴
3
追问：误区：往ndarray塞混合类型——异构先用Pandas再取.values
一句话：ndarray=同规格集装箱阵列：同类型/shape量形状/dtype标材质 何时用：向量化计算的地基——30维特征的容器

## Slide 8
知识精讲 · 四要素
Python程序设计（项目实战） · V1 · W04-07
08 / 25
KNOWLEDGE B02
B02 向量化
定义 → 场景 → 实例 → 误区：一次讲透
定义
向量化=整箱叉车vs逐件搬砖：底层C一次处理整块内存快10-100倍
原理：向量化=把Python层循环下沉到C层整块执行：a*2是一个C for不是一万个Python解释器调度——快百倍的原理在此
使用场景
3000行特征提取<100ms的验收指标靠它
怎么判断：凡'对每个元素做同样运算'的循环都该消失：for换成向量式表达式
应用实例
(X - X.mean(axis=0)) / X.std(axis=0) 整列标准化
逐行看：%timeit [x*2 for x in lst] 慢；%timeit a*2 快两个数量级——解释器开销摊到整块上，单点成本趋近C
扩展与误区
误区：以为for循环只是慢一点——数据量大时是分钟vs毫秒的量级差
进阶：np.where(cond,x,y)向量版三目；np.vectorize仍是循环的糖衣（不快）；真·快靠ufunc与切片视图

## Slide 9
知识精讲 · 图解
Python程序设计（项目实战） · V1 · W04-07
09 / 25
VISUAL · B02
向量化：一张图看懂
图优先：先看图再回头读代码
四个观察点
1
四个名字四个值：换值即换型（动态类型）
2
贴标签顺序任意，但先用必先贴
3
追问：误区：以为for循环只是慢一点——数据量大时是分钟vs毫秒的量级差
一句话：向量化=整箱叉车vs逐件搬砖：底层C一次处理整块内存快10-100倍 何时用：3000行特征提取<100ms的验收指标靠它

## Slide 10
知识精讲 · 四要素
Python程序设计（项目实战） · V1 · W04-07
10 / 25
KNOWLEDGE B03
B03 广播
定义 → 场景 → 实例 → 误区：一次讲透
定义
广播=小矩阵自动复印对齐：列均值(30,)摊到3000行每行相减
原理：广播=小形状自动'拉伸'适配大形状：列向量(3,1)+行向量(1,4)→(3,4)不拷贝数据——维度从右对齐、缺维当1、1可扩
使用场景
每个样本减同一均值——一行代码全样本
怎么判断：每行减去各自均值这类'批量平移'：mat-means[:,None] 一行完成—— broadcasting是NumPy的灵魂
应用实例
X - X.mean(axis=0) 形状(3000,30)-(30,)
逐行看：mat-a[None,:] 每列减a；mat-a[:,None] 每行减a；(1000,3)%(3,) 列数对齐自动逐行广播——newaxis手动加维是常用技巧
扩展与误区
误区：维度不匹配想当然——从右往左对齐，缺的补1，不匹配报错
进阶：广播失败报operands could not be broadcast先查shape（print(a.shape)）；大数组广播临时内存翻倍要留意

## Slide 11
知识精讲 · 图解
Python程序设计（项目实战） · V1 · W04-07
11 / 25
VISUAL · B03
广播：一张图看懂
图优先：先看图再回头读代码
四个观察点
1
温度用 float：留小数才精确
2
'78.5' 加引号就是文本不能加减
3
追问：误区：维度不匹配想当然——从右往左对齐，缺的补1，不匹配报错
一句话：广播=小矩阵自动复印对齐：列均值(30,)摊到3000行每行相减 何时用：每个样本减同一均值——一行代码全样本

## Slide 12
知识精讲 · 四要素
Python程序设计（项目实战） · V1 · W04-07
12 / 25
KNOWLEDGE B04
B04 rfft频域
定义 → 场景 → 实例 → 误区：一次讲透
定义
rfft=声音拆音叉：时序信号拆成正弦成分——频域找主频指纹
原理：rfft把时域信号变频域：真实信号只需正频率半谱——横轴从'第几个采样点'变'多少Hz'，看清振动的成分
使用场景
振动信号找主频——频域指纹识别故障模式
怎么判断：时域看不出周期混杂（多故障叠加波形），频域一分解：50Hz工频干扰/120Hz轴承特征频率各归各位
应用实例
spec = np.abs(np.fft.rfft(x)); 幅值×2/n补偿
逐行看：F=np.fft.rfft(vib) 变换；freqs=np.fft.rfftfreq(N,d=1/fs) 频率轴（fs采样率d间隔）；np.abs(F) 取幅值——三行出频谱图
扩展与误区
误区：fft结果直接用——复数要取abs才是幅值，忘×2/n小一半
进阶：加窗np.hanning(N)抑制频谱泄漏；irfft反向还回时域；进阶welch功率谱密度平均降噪

## Slide 13
02
技能实操 · 代码跑起来
本章聚焦：NumPy特征工程——重点： · 向量化计算与广播机制；FFT频域分… · 难点：
01
FFT特征
def spectrum(x, fs=100):
02
峭度(冲击敏感)
def kurtosis(x):
03
技能 · 特征字典驱动补齐30维…
特征字典驱动补齐30维特征——应用：见工单starter与教师参考…
04
技能 · FFT频域特征计算
FFT频域特征计算——应用：见工单starter与教师参考实现
05
技能 · 计时基准测试(<100…
计时基准测试(<100ms)——应用：见工单starter与教师参…
本章产出：四要素详解页×5 · 图解页×3 · 可跟打代码页×2 · 工单与分层工单各1份
Python程序设计（项目实战） · V1 · W04-07

## Slide 14
技能实操 · 可执行代码
Python程序设计（项目实战） · V1 · W04-07
14 / 25
CODE LAB
FFT特征
代码节选 · 依赖工单/starter 上下文（课堂跟打 starter 看完整运行）
代码节选
def spectrum(x, fs=100):
amp = np.abs(np.fft.rfft(x)) * 2 / len(x) # 单边+补偿
return np.fft.rfftfreq(len(x), 1/fs), amp
freqs, amp = spectrum(sig)
dom_freq = freqs[amp.argmax()] # 主频率
本段引用工单上下文变量（starter 已备好）——跟打 starter 后取消注释对应行即可复现。

## Slide 15
技能实操 · 可执行代码
Python程序设计（项目实战） · V1 · W04-07
15 / 25
CODE LAB
峭度(冲击敏感)
已实跑验证 · 退出码 0
示例 · 可跟打
def kurtosis(x):
return ((x-x.mean())**4).mean() / x.std()**4 - 3
terminal — 真实运行输出
（无输出）

## Slide 16
避坑指南
Python程序设计（项目实战） · V1 · W04-07
16 / 25
DEBUG · 常见报错
报错翻译：程序'说'了什么
报错是程序在说话——先读最后一行，再往上找
报错/现象
为什么会这样
怎么修
频域能量翻倍
忘×2/n或没取单边
rfft+补偿
100ms超标
用了apply/循环
纯向量化重写
公式口径混
峭度定义版本不一
字典里注明公式
① 读最后一行 报错类型+行号都在这
② 定位变量 NameError=没定义/拼错
③ 最小复现 注释一半再跑，二分找错

## Slide 17
03
工单实战 · 按单交付
本章聚焦：NumPy特征工程——重点： · 向量化计算与广播机制；FFT频域分… · 难点：
01
交付清单
按工单步骤逐项打勾
02
及格/优秀线
D/C保底 · B/A冲刺
03
A/B/C/D分层
按当前水平选起点
本章产出：四要素详解页×3 · 图解页×3 · 可跟打代码页×2 · 工单与分层工单各1份
Python程序设计（项目实战） · V1 · W04-07

## Slide 18
工单实战
Python程序设计（项目实战） · V1 · W04-07
18 / 25
WORK ORDER
工单 P2.2 · NumPy故障特征提取系统
按单交付：及格线保底，优秀线冲刺
交付清单
1
跑通示例特征(mean/std/max/ptp/rms)
2
补时域5个(var/crest/峭度/裕度)
3
spectrum()单边幅值谱
验收清单（教师按此打分）
程序运行无报错，输出与示例一致
截图含完整运行结果与文件名
变量命名规范率达标（snake_case）
及格线 · D/C层
30特征正确+向量化为主
检查方式：运行+截图
优秀线 · B/A层
<100ms+特征字典含物理含义
检查方式：运行+规范+答辩追问
提交物 代码文件+运行截图+工单决策记录（上传学习平台）

## Slide 19
工单实战 · 完成效果图
Python程序设计（项目实战） · V1 · W04-07
19 / 25
TARGET · 完成后长这样
P2.2 特征工厂完成态
工单交付的'标准照'——做到与图中一致即达标（数字可因随机种子略有差异）
四个自检点
1
特征矩阵(200,13)
2
计算耗时<100ms（向量化）
3
箱线图已产出
4
特征字典五列齐全
怎么看：终端退出码0+关键数字在及格线以上 截图提交：运行窗口含文件名与输出，截全屏交工单

## Slide 20
分层任务
Python程序设计（项目实战） · V1 · W04-07
20 / 25
A/B/C/D LAYERS
同一工单，四条爬梯
按当前水平选起点，D层保底人人可交付，A层给足挑战
A 层 · 挑战层
相关去冗余+性能
达标：<50ms+字典完整
· 相关矩阵热力图
· 去|r|>0.95特征
· 性能优化对比
卡壳>10分钟→降B层，先拿过程分
B 层 · 进阶层
30维全实现
达标：<100ms+向量化
· 补时域10个
· 补频域15个(FFT)
· 标准化+箱线图
完成C层后冲刺：先跑通再优化
C 层 · 基础层
15维保底
达标：时域正确
· 5示例+补10时域
· spectrum()单边谱
· 矩阵形状断言
照示例改参数，跑通即得分
D 层 · 保底层
示例研读
达标：能讲5个示例含义
· 跑通5示例特征
· 改一个公式看数值
· 抄写特征字典
逐行跟打示例，跑通就是胜利

## Slide 21
方案决策
Python程序设计（项目实战） · V1 · W04-07
21 / 25
DECISION MATRIX
决策：实现策略
工程不是选最好的，是选当前约束下最划算的
策略
速度
出错风险
纯向量化
apply逐样本
决策纪律：决策结论写入工单，答辩必答；实施失误回溯决策复盘

## Slide 22
课堂检查
Python程序设计（项目实战） · V1 · W04-07
22 / 25
CHECK · 当堂验收
做完不算完，验过才算数
教师抽查 + 同桌互查 + 运行截图三选二
检查点 1
x**2向量化为什么比for快100倍？
提示：答案都在本节'四要素详解'页——翻回去指给同桌看
当堂评分构成
运行通过 40%
规范与注释 20%
决策记录 20%
互查反馈 20%
未过怎么办：当堂改→教师复核→记录到错题本
及格线：30特征正确+向量化为主 优秀线：<100ms+特征字典含物理含义

## Slide 23
本课小结
Python程序设计（项目实战） · V1 · W04-07
23 / 25
SUMMARY
一张图带走本课
讲给自己听一遍，才算真的学会
三句话总结
1
ndarray同构数组：ndarray=同规格集装箱阵列：同类型/sh…
2
向量化：向量化=整箱叉车vs逐件搬砖：底层C一次处理整…
3
广播：广播=小矩阵自动复印对齐：列均值(30,)摊到…
下一步行动
①工单P2.2收尾跑绿并上传 ②错题本记1条 ③预习微课+导学单

## Slide 24
课后与预告
Python程序设计（项目实战） · V1 · W04-07
24 / 25
NEXT & HOMEWORK
下课之后，上课之前
作业当堂布置当堂记：写进工单本，别靠脑子
今日作业
1
1. 完成工单P2.2《设备故障特征提取系统》：及格标准30特征正确+向量化+标准化；优秀标准广播运用充分+<50ms+特征字典完整；
2
2. 手绘一张“时域→频域”变换示意图并配文字解释；
3
3. 预习Matplotlib与Plotly可视化基础。
提交物：学号_姓名_W04.py + 运行截图（含文件名）+ 工单决策记录
下次课
从振动信号提取30维特征
为什么接下来学它
方总监向集团汇报需要'看得见的数据'。下周 executive meeting 要演示——工单P3：产线KPI仪表盘+自动日报，给管理层一双数据的眼睛。
预习动作：微课视频 + 导学单先行；带着一个问题上考场。
工具链：PyCharm CE（主编辑器） · Jupyter（实训） · Git/GitHub（每周提交） · conda环境 报错了？先查《报错翻译对照表》，再看微课'排错三步法'。

## Slide 25
感谢垂听 · 动手出真知
把今天的工单跑绿，就是给下周的自己铺路。
课后三件事
1. 工单P2.2跑绿并上传学习平台
2. 错题本记1条今天踩的坑
3. 预习微课+导学单
下次课 → 从振动信号提取30维特征
Python程序设计（项目实战） · V1 · W04-07